BayCom Terminal (BCT)

Aksi-Perintah

Program BCT.EXE adalah program emulasi Terminal Baycom yang secara ekslusif hanya bekerja di lingkungan FlexNet. Program ini dapat digunakan untuk menganalisa apakah konfigurasi FlexNet sudah benar. Program ini benar-benar merupakan Terminal AX.25 yang bagus, sehingga cocok digunakan sehari-hari. Program ini mendukung transfer file biner AUTOBIN. Selain mampu berhubungan dengan protokol CSMA, BCT juga dapat berhubungan dengan protokol DAMA.

Dokumen ini dibuat, berisikan perintah-perintah dasar yang bisa Anda gunakan untuk mengoperasikan BCT. Masih ada banyak sekali perintah-perintah lain yang kompleks, yang tidak dibahas dalam dokumen ini, demi kemudahan. Semoga Anda dapat menimba manfaat dari dokumen ini. Anda dapat mengetahui perintah-perintah lain dengan menghubungi alamat email Internet penulis arman.yusuf@iname.com.

Aksi

Perintah

Saya ingin menjalankan BCT. Callsign saya adalah YF0ZBZ.

BCT Callsign

BCT YF0ZBZ

Membersihkan layar yang tampil

:CLS [Layar]

:CLS

Saya ingin mengatur waktu tunda transmisi (TxDelay) dari kanal 0 menjadi 100 mS

:TXDELAY Kanal Waktu [,Kanal, Waktu]

:TXDELAY 0 10

Saya ingin menghubungi stasiun YB0ZZ. Stasiun ini hanya bisa dijangkau melalui YC0IJL dilanjutkan ke ODJ-1

:CONNECT Callsign [VIA [Kanal] Digi [Digi]]

:CONNECT YB0ZZ VIA YC0IJL ODJ-1

Teman saya ingin menghubungi stasiun YB0ZZ di tempat saya. Callsignnya adalah YC0HYU. YB0ZZ saat ini dapat dihubungi langsung tanpa perlu digirepeater.

:XCONNECT Callsign Callsign [VIA [Kanal] Digi [Digi]]

:XCONNECT YC0HYU YB0ZZ

Saya ingin berbicara langsung dengan lawan bicara di stasiun tujuan.

Langsung ketik di layar

Halo, bagaimana kabar Anda? <Enter>

Saya ingin memutuskan komunikasi terminal dengan stasiun lain.

:DISCONNECT atau :QUIT

:DISCON

Saya ingin mengaktifkan Remote Control sehingga saya dapat mengontrol stasiun saya dari tempat lain.

:REMOTE [ON | OFF]

:REMOTE ON

Saya ingin menyimpan Log pembicaraan layar ini ke sebuah file teks.

:WRITE [NamaFile | OFF]

:WRITE C:\Windows\Temp\Layar1.TXT

Saya ingin menyimpan Log pembicaraan layar ini ke sebuah file biner.

:WPRG [NamaFile | OFF]

:WPRG C:\Windows\Temp\Layar1.ASC

Saya ingin mengirim file teks ke stasiun tujuan. File ini muncul di layar stasiun tujuan.

:READ NamaFile

:READ C:\Autoexec.Bat

Saya ingin mengirim file biner ke stasiun tujuan. File ini tersimpan di stasiun tujuan.

:RPRG NamaFile

:RPRG C:\Command.Com

Saya ingin mengetahui file-file apa saja yang ada di direktori kerja.

:DIR

:DIR

Saya ingin memindahkan direktori kerja ke direktori yang lain.

:CD Direktori

:CD C:\Windows

Saya ingin mengetahui seluruh koneksi yang sedang terjadi di stasiun saya.

:CSTATUS

:CSTATUS

Saya ingin mengatur perintah-perintah apa saja yang dapat dijalankan oleh Remote Control di tempat saya.

:RCMD [Perintah [Perintah]]

:RCMD READ WRITE RPRG WPRG CSTATUS DIR

Saya ingin mengambil suatu file dari terminal tujuan. Pertama saya harus menemukan file yang akan saya ambil (Command.COM). Kemudian saya ambil file tersebut.

//DIR

//RPRG Command.COM

Saya ingin mengirim suatu file dari terminal saya ke terminal tujuan. Filenya ada di C:\Program Files\Command.COM. Saya harus berpindah direktori ke situ, baru kemudian mengirim file.

:CD C:\Progra~1

:RPRG Command.COM

Saya ingin berpindah dari Layar 1 ke Layar 5, karena ada seseorang yang masuk ke Layar 5.

Tekan Fn; n adalah nomor layar.

Tekan F5

Saya hanya ingin memonitor lalulintas data yang terjadi, dan mendekode sinyal yang tengah muncul di udara.

Tekan F10

Tekan F10

Saya ingin mematikan fasilitas Trace karena menggangu saya.

:TRACE [ON | OFF]

:TRACE OFF

Saya ingin keluar dari program BCT.

Tekan Alt-X

Tekan Alt-X

Perintah ini hanya aktif jika kita keluar dulu dari BCT.

Aksi

Perintah

Saya ingin menggunakan huruf yang besar, seperti tampilan di layar CGA.

:VGALINE [ON | OFF]

:VGALINES OFF

Saya menggunakan layar monokrom. Saya ingin mematikan warna.

:COLOR [ON | OFF]

:COLOR OFF

Saya ingin mengubah beberapa elemen warna di layar.

:SATTRIB [Elemen [Warna]]

:SATTRIB 12 70

Arman Yusuf

YD(KLI

Konfigurasi FlexNet pada Berbagai Alat dan Kecepatan

Banyak pihak yang merasa kesulitan membuat konfigurasi yang tepat untuk FlexNet karena mereka hanya terbiasa pada lingkungan Linux yang notebene adalah OS yang menguasai pengguna radio paket. Dokumen ini dibuat hanya sebagai referensi, sehingga Anda dapat mencontoh dan menyesuaikan dengan sistem yang Anda miliki. Hubungi arman.yusuf@iname.com untuk informasi lebih jauh.

Menggunakan SoundModem SB16 1200 bps AFSK.

Dengan PTT pada COM2:

FlexNet 30

SmSbcFdx -B:0x220 -I:5 -D:1 -E:5 -TC:2

Flex

SmAFSK12

FSet Mode 0 1200c

FSet TxDelay 0 10

SmMixer /S:Line /O:-8 /I:0

Menggunakan SoundModem SB16 9600 bps FSK.

Dengan PTT pada LPT1:

FlexNet 30

SmSbcFdx -B:0x220 -I:5 -D:1 -E:5 -TL:0x378

Flex

SmFSK96

FSet Mode 0 9600c

FSet TxDelay 0 10

SmMixer /S:Line /O:-8 /I:0

Menggunakan Baycom Modem 1200 bps AFSK.

Terpasang pada COM1:

FlexNet 30

Ser12 1

Flex

FSet Mode 0 1200c

FSet TxDelay 0 10

Menggunakan GR3UH Modem 9600 bps FSK.

Terpasang pada LPT1:

FlexNet 30

Par96 1

Flex

FSet Mode 0 9600c

FSet TxDelay 0 10

Berikut ini adalah contoh konfigurasi yang cukup rumit. Menggunakan SoundModem SB16 dengan PTT pada LPT3:, Ethernet, Loopback sebanyak 2 port, Baycom Modem pada COM2:, dan Null Modem pada COM1:. Konfigurasi ini cocok untuk menjadi digirepeater, server, riset dan multiport terminal.

FlexNet 30

SmSbcFdx -B:0x220 -I:5 -D:1 -E:5 -TL:0x3BC

AxPddrvr

LpBck 2

Ser12 2

Kiss 1

Flex

SmFSK96

FSet Mode 0 9600c

FSet Mode 1 57600cd

FSet Mode 2 115200d

FSet Mode 3 115200d

FSet Mode 4 1200c

FSet Mode 5 115200d

FSet TxDelay 0 10

FSet TxDelay 1 1

FSet TxDelay 2 1

FSet TxDelay 3 1

FSet TxDelay 4 25

FSet TxDelay 5 1

Fset Digi YF0ZBZ-1

TfEmu -dr -i0xff -b16384

SmMixer /S:Line /O:-8 /I:0

Sebaiknya konfigurasi tersebut disimpan pada sebuah file batch, agar Anda tidak kesulitan dalam pemanggilan kembali di kemudian hari.

Arman Yusuf / YD(KLI