Tugas 1

Pengenalan Program PISCES Beserta Contoh Pemakaiannya

- Dioda

file di.grd :

Title  PN diode transient simulation

$ Grid of the structure and doping distribution

$ SILVACO International 1991

mesh       rect nx=14 ny=26  smooth=1 diag.flip

x.m        n=1  l=0.0 r=1.0

x.m        n=14 l=5.0 r=1.0

y.m        n=1  l=0.0 r=1.0

y.m        n=26 l=5.0 r=1.0

$ Regions and Electrodes

region     num=1 silicon

elec       num=1 left length=2.31

elec       num=2 bottom

$ Doping Profile

doping     uniform conc=2.e14 n.type outf=dopdio

doping     gauss conc=5.0e19 p.type junc=1.0 x.r=1.9 ratio=0.7

regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1 outf=meshdio dopfile=dopdio

regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1 outf=meshdio dopfile=dopdio

$ Plotting

plot.1d    x.s=0.0 x.e=5.0 y.s=0.0 y.e=0.0 doping abs log pa

plot.1d    x.s=1.0 x.e=1.0 y.s=0.0 y.e=5.0 doping abs log pa

plot.2d    grid boundary no.top no.fill pa

plot.2d    junction boundary l.elect=2 l.bound=3 l.junct=6 no.fill pa

end

Output plot :

Keterangan:

Source program di.grd digunakan untuk mensimulasikan karakteristik transien PN dioda. X.MESH dan Y.MESH akan membentuk uniform rectangular grid  dalam koordinat X dan Y. Electrode merupakan letak elektroda pada permukaan atas dan bawah dari struktur dioda simulasi. Doping  mendefinisikan besarnya ketidakmurnian yang ditambahkan, yang terdiri dari konsentrasi n-type pada seluruh bagian struktur dan p-type dengan junction setebal 1(s. Distribusi doping disimpan pada file dopdio. Regrid digunakan untuk melakukan penghalusan grid  dan menyimpannya pada file meshdio. Pada akhir file dilakukan plotting doping concentration  dan struktur dioda tersebut. File-file yang terbentuk akan dipakai sebagai input bagi simulasi berikutnya yang memerlukan  informasi doping dioda.

- Bipolar Transistor

file tr.grd :

Title    NPN power transistor

$ Grid of the structure and doping distribution

$ SILVACO International 1991

mesh       rect nx=31 ny=31 smooth=1 diag.flip outf=meshbip

x.m        n=1  l=0.0   r=1.0

x.m        n=31 l=300.0 r=1.0

y.m        n=1  l=0.0   r=1.0

y.m        n=31 l=90.0  r=1.0

$ Electrodes #1 -emitter; #2 -base; #3 -collector

region     num=1 iy.l=1  iy.h=31 ix.l=1  ix.h=31 silicon

elec       num=1 ix.l=1  ix.h=8  iy.l=1  iy.h=1

elec       num=2 ix.l=28 ix.h=31 iy.l=1  iy.h=1

elec       num=3 ix.l=1  ix.h=31 iy.l=31 iy.h=31

$ Impurity profile

doping     uniform conc=1.0e15 n.type

doping     gauss   conc=5.0e18 p.type junc=25.0

doping     gauss   conc=5.0e19 n.type junc=10.0 x.r=85.0 ratio=0.75

$

plot.1d    dop x.s=0.0 x.e=300.0 y.s=0.0 y.e=0.0  abs log points pa

plot.1d    dop x.s=0.0 x.e=0.0   y.s=0.0 y.e=90.0 abs log points pa

plot.2d    grid boundary no.top no.fill pa

plot.2d    junction boundary l.elect=1 l.bound=3 l.junct=6 no.fill pa

end

Output plot :

Keterangan:

File ini berfungsi  hampir sama dengan file di atas tetapi untuk membentuk mesh struktur  transistor bipolar yang akan disimulasikan. Baris-baris perintah yang digunakan mempunyai arti yang sama dengan yang digunakan pada dioda. Perbedaan terletak pada strukturnya yang mempunyai tiga elektroda yaitu emitor, kolektor , dan basis. Basis dan emiter mempunyai tebal junction 25(s dan 10(s. Distribusi doping dan struktur grid diplot ole perintah PLOT.1D  dan PLOT.2D.